# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Ишеевский сельсовет Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан выполнено в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 09.04.2015 г. № 14-УФ15 с учётом новых отводов земель под планируемую жилую застройку сёл Ахмерово и Ишеево, размещения тепличного хозяйства в с. Ишеево, а также кладбища и земельного участка для объектов агротуризма в д. Урняк.

Впоследствии, по письму администрации сельского поселения Ишеевский сельсовет  от 31.07.2015 г. № 178, на генеральном плане сельского поселения учтены земельные участки с кадастровыми номерами 02:28:070903:118, 02:28:070903:156 ( в связи с необходимостью размещения цеха по переработки древесины и 02:28:070903:154 ( для размещения цеха по производству строительных материалов между д. Восток и д. Янги-Аул (см. "Карту сельского поселения" М 1:25000).

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов. Решения генплана сельского поселения основаны на перспективах развития района, определенных схемой территориального планирования МР Ишимбайский район, выполненной ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2011-2013 г.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Ишеевский сельсовет МР Ишимбайский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Ишимбайский район, администрацией СП Ишеевский сельсовет, а также сведения отраслевых ведомств, Территориального органа Госстатистики РБ, генпланы д. Восток и частей д. Янги-Аул и Урняк, разработанные по отдельным заказам в 2011-2013 г. МУП ОАиГ МР Ишимбайский район.

Цель и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2035 г.:

- I очередь строительства – до 2023года;

- расчетный срок реализации генплана – 2035 год.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Ишеевский сельсовет находится на северо-востоке МР Ишимбайский район, расположенного в центральной части Республики Башкортостан. Граничит на западе и на севере со Стерлитамакским и Гафурийским районами, на востоке – с Янурусовским и Петровским сельсоветами, на юге и юго-западе – Салиховским и Урман-Бишкадакским сельсоветами.

Административный центр сельсовета – с. Ишеево. Территория – 202,7 кв. км, население – 4768 чел. В состав Ишеевского сельского совета входят с. Ишеево, деревни Ахмерово, Канакаево, Восток, Карасёвка, Октябрь, Урняк, Янги-Аул и Шиханы.

Административный центр связан с населенными пунктами сельсовета дорога-ми с асфальтобетонным покрытием. Действуют междугородние автобусные сооб-щения. Через территорию сельсовета проходит автомобильная дорога Стерлиамак-Белорецк.

Село Ишеево

Село Ишеево − административный центр сельского поселения. Численность населения − 1333 человека, расположено в центральной части сельского поселения. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 30 км., до ближайшей ж/д станции (Стерлитамак) – 14 км.

Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая с юго- востока на северо-запад между левым берегом реки Селеук и автодорогой Стерлитамак – Белорецк, откуда и осуществляется въезд в село.

Производственно-коммунальная зона с кладбищем сложилась вдоль дороги. Новая промзона (ООО «Ишимбайский гипсовый комбинат», кирпичный завод и площадка будущего тепличного хозяйства) развивается к северо-западу от села.

Деревня Ахмерово

Находится в 7 км к юго-востоку от с. Ишеево, на впадении речки Ташбуляк с притоком в реку Селеук. Население – 1205 человек. Село территориально ограничено: с востока – Ахмеровским лесным массивом, с запада − рекой Селеук, территорией АТК, МТМ и сельхозугодьями вдоль дороги на Ишимбай, с севера – МТФ, с запада и с юга – нефтяными скважинами. Общественная зона села сложилась в середине населенного пункта и в восточной части. Там же находятся 3 ликвидированные в середине прошлого века поисково-разведочные скважины.

Для размещения новой жилой застройки отведена территория к югу-юго-западу от населенного пункта, ныне занятая сельхозугодиями. Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге на Ишимбай с асфальтобетонным покрытием.

Деревня Канакаево

Расположена в 1 км к югу от д. Ахмерово. Население – 993 человека. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с асфальтобетонным покрытием. Границы села с востока − река Селеук, с запада – дорога на Ишимбай и сельхозпредприятия, с юга – санитарно-защитные зоны от МТФ, конного двора и ликвидированных в середине прошлого века поисково-разведочных скважин, с севера также имеются ликвидированные поисково-разведочые скважины, одна из них расположена с южной стороны отведённой для новой застройки территории.

Планировочная структура села компактная, близкая к квадрату конфигурации. Общественный центр расположен в северной части деревни. Развитие деревни предусматривается на север.

Деревни Восток и Янги-Аул

Деревня Восток (в границы разработки генплана не входит) расположена к западу от с. Ишеево на расстоянии 4 км. Население – 306 человек. Границы деревни с севера – р. Селеук и санитарно-защитная зона от ликвидированных в прошлом веке нефтяных скважин, с северо-востока – МТФ, свалка ТБО, территория нового кладбища, с запада – карьер ОАО «Сода», с юга − автодорога Стерлитамак – Белорецк, откуда и осуществляется въезд в деревню. С южной стороны д. Восток через эту автодорогу  расположена д. Янги-Аул с населением 201 чел. Между деревней и автодорогой находится свиноферма.

Территориальное развитие деревни Восток предусмотрено в юго-восточном направлении до земель с. Ишеево, а д. Янги-Аул – в западном на пустырях.

Генпланы д. Восток и д. Янги-Аул разработаны по отдельным заказам в 2011-2013г. МУП ОАиГ МР Ишимбайский район.

Деревня Шиханы (примыкает к д. Урняк, в границы разработки генплана не входит) – Урняк (362 чел.) – Карасёвка (185 чел.) − д. Октябрь (183 чел.), расположенные на северо-западной части территории сельсовета – которая фактически является пригородной промзоной г. Стерлитамака, практически срослись между собой вперемежку с карьерами и отвалами и образовали совместно с деревнями Восток и Янги-Аул единую структуру из небольших сельских хозяйств и всё более расширяющихся и вытесняющих эти деревни предприятий, арендующих земли у сельсовета (ОАО «Сода», ЗАО «Сырьевая компания» − гора «Шах-тау» и ОАО АНК «Башнефть»). Живут в этих деревнях всё больше рабочие этих предприятий и городские дачники.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Существующая жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Ишеевский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,1-0,15-0,2 га и до 0,3-0,6 га и зданиями общественного, культурно-бытового назначения, торговли и образования.

1.2.2. Общественная застройка.

При относительной равномерности освоенности территории сельского поселения, в связи со сменой ориентации экономики страны, в конце прошлого века и в начале текущего шёл процесс постепенного оттока населения из более удалённых населённых мест и концентрация его в крупных населённых пунктах вблизи промузлов.

В таком свете объяснима ситуация с сосредоточением объектов и учреждений образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания населения в трёх наиболее крупных населённых пунктах.

При этом важное значение для социально-экономического развития сельского совета имело и имеет транспортный коридор − автомобильная дорога Стерлитамак – Белорецк, проходящая рядом с с. Ишеево и Ахмерово (Канакаево), с выходом к промышленным и культурным центрам – городам вблизи района. Через Стерлитамак проходит дорога и на столицу республики.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план», а их характеристики приведены в таблице №1.

с. Ишеево.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в центральной части территории. Здесь находятся администрация сельсовета, сельский дом культуры на 300 мест, библиотека на 19,7 тыс. томов, магазины смешанной торговли, СВА (сельская врачебная амбулатория на 20 коек) с 1 машиной скорой помощи, общеобразовательная школа на 140 учащихся, детский сад на 70 мест, узел телефонной связи, 1 отделение связи и мечеть.

д. Ахмерово.

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по центру села и в восточной части. Здесь находятся общеобразовательная школа вместимостью 200 учащихся, детский сад на 61 место, ФАП со стационаром на 8 коек, магазины смешанной торговли, сельский дом культуры на 200 мест, библиотека на 11,5 тыс. томов, отделение связи, пождепо на 1 машину, узел телефонной связи.

д. Канакаево.

Население деревни пользуется объектами обслуживания, находящимися в северной части села. В центре территории расположены общеобразовательная школа на 150 учащихся, детский сад на 74 места, СДК на 200 мест, библиотека на 10,6 тыс. томов, магазины смешанной торговли и ФАП со стационаром на 8 коек.

д. Восток.

2 магазина смешанной торговли суммарной площадью торговых залов 45 м2 расположены по ул. Центральной. Других объектов нет.

д. Янги-Аул.

Один магазин смешанной торговли расположен в центральной части.

д. Урняк.

Здесь находится дом отдыха «Шихан» вместимостью 500 чел., павильон смешанной торговли 20 м2 и киоск на остановке маршрутного автобуса.

д. Карасёвка.

Имеется 1 магазин смешанной торговли с залом 24 м2.

В д. Октябрь объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

таблица  №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Ишеево (1333чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 45 | 70/41 | 175 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 192 | 140/104 | 85,7 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 7-10 8 | 19,7 12 | 223 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 190-230 | 300 | 300 | 112 |
| Предприятия бытов. обслуж. | раб. мест | 4 | 5,3 | 16 | 320 |
| Магазины продуктов. (100 м2) Промтоварн.(200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 400 | 368,1 | 118 |
| Отделение связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Сельская врачебная амбулатория | койко-мест | 20 | 20 | 20/20 | 100 |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 60-80 | 106,4 | 171 | при школе |
| Пожарное депо | 1 пож.авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,32 |  | 104 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,2 | 0,38 | при школе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Ахмерово (1205 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 41 | 61/35 | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ-ся | 144 | 173 | 130/98 | 148 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 6,8-9 7-7,2 | 11,5 − | 140 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 96 | 171 | при школе |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 190 | 228 | 150 | 134 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 360 | 45,4 | 40,5 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| ФАП | пос. в смену | 21 | 1 | 21 | 100 |
| Пожарное депо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| 2 кладбища 0,175+0,254га | га | 0,24 | 0,29 | 0,43 | 159 |
| д. Канакаево (993 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 34 | 74/30 | 231 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 144 | 100/98 | 73,5 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 6-7,5 5-6 | 10,6 14 | 151 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | 190-230 | 190-230 | 200 | 100 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 300 | неполные данные | − |
| ФАП | пос. в смену | 21 | 1 | 21 | 100 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | 60-80 | 171 | при школе |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,18 | при школе |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,226 | 0,15 | 66,4 |
| д. Восток (306чел.) |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 90 | 45 | 55,6 |
| Кладбище новое | га | 0,24 | 0,072 | 1,0 | 1538 |
| д. Янги-Аул (201 чел.) |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 60 | 31 | 57,4 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,048 | 0,554 | 1052 |
| д. Урняк (362 чел.) |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 108 | 31 | 41,3 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,086 | 0,113 | 188,3 |
| д. Карасёвка (185 чел.) |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 55,5 | 24 | 50,3 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,044 | 0,5 | 1316 |

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Ишеевского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической струк-турой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №2

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Числен. работающих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площадь предпр. | Юридический адрес (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ИП Жданов Раис Ражапович | торговля | 1 | смешанный | 175,4 | С. Ишеево Ул. Узянбаевых, 67 |
| 2. | ИП Давлетшина Альбина Рафаиловна | торговля | 1 | смешанный | 24,7 | С.Ишеево Ул. Узянбаевых, 87 |
| 3. | ИП Яхина Эльмира Салаватовна | торговля | 2 | смешанный | 27 | С. Ишеево Ул. Уральская, 25 |
| 4 | ИП Яхина Эльмира Салаватовна | торговля | 2 | смешанный | 55 | С.Ишеево Ул. Узянбаевых, 7/1 |
| 5. | ИП Загидуллина Сабира Гилязовна | торговля | 1 | смешанный | 86 | С. Ишеево Ул. Галлямова, 17Б |
| 6 | ИП Яхина Рима Фуатовна | торговля | 1 | смешанный |  | Д. Янги-Аул Ул. Центральная, 28 |
| 7 | ИП Хафизова Наталья Юрьевна | торговля | 1 | смешанный | 18 | Д. Восток ул. Восточная, 48 А |
| 8 | ИП Юсупов Рифат Курбангалиевич | торговля | 1 | смешанный | 50 | С. Ахмерово ул. Горная, 10 |
| 9 | ИП Халиков Азамат Сабитович | торговля | 2 | смешанный | 31 | Д.Канакаево Ул.Я.Кулмя,3 А |
| 10 | ИП Маннасов Венер Юнирович | торговля | 1 | смешанный |  | Д. Канакаево Ул. Школьная, 1 |
| 11 | ИП Гордиенко Т.В, | торговля | 1 | смешанный | 17,7 | Д. Карасевка Ул. Озерная, 56 А |
| 12 | ИП Афанасьев Адександр Парфирьевич | торговля | 1 | смешанный | 25 | Д. Восток Ул. Восточная, 73 |
| 13 | ООО «Резида» Курбанкулиева Ражида Минигулловна | торговля | 3 | смешанный | 152 | С. Ахмерово Ул. Горная, 5 |
| 14 | Ателье на дому | ремонт. пошив | 2 | текстиль, кожа, мех | 20 | С. Ишеево, ул. Дружбы |
| 15 | ИП Сайфутдинов Ильяс Узбакович | изготовление, установка | 4 | пластиковые окна, двери | 40 | С. Ишеево, Ул. Узянбаевых,104 |
| 16 | ИП Яхин Венер Рафкатович | пекарня | 10 | хлебобулочные изделия | 225,7 | С.Ишеево ул. Молодежная, 2 Д |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на бывших колхозных территориях и площадках, в зданиях и сооружениях.

В с. Ишеево производственная застройка представлена сельхозпредприятием СПК «Интернационал» (МТМ на 11ед. сельхозтехники, МТФ на 189 коров и 53 телят, зерноскладом на 4000т. и конным двором на 29 голов), 5 животноводческих ИП, пилорамой, кирпичным заводом и ООО «Ишимбайский гипсовый комбинат» (производство гипсовых пазогребневых плит 0,15 млн. м2 в год), пождепо на 1 машину; в д. Восток − МТМ, МТФ на 100 коров и 173 телят и зерноскладом.

ОАО «Зирганская МТС» представлена в д. Ахмерово МТМ, МТФ на 282 коровы со 100 телятами, зерноскладом на 3000т и конным двором на 49 голов, пождепо на 1 машину; в д. Канакаево – МТМ на 3 ед. сельхозтехники, МТФ на 125 коров с 65 телятами, зерноскладом на 4000т; в Янги-Аул – свинофермой на 336 голов.

Промышленные и коммунально-бытовые предприятия

в населенных пунктах сельского поселения Ишеевский сельский совет

таблица №3

| №п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Кол. рабочего персонала, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Сырьевая компания» | п. Шахтау | Разработка камен- ных карьеров | 678 |
| 2 | ООО Ишимбайский гипсовый комбинат | с. Ишеево ул.Узянбаевых,2 А | Пазогребневые гипсовые блоки | 32 |
| 3 | Кирпичный завод | с. Ишеево | Кирпич глиняный |  |

В деревнях Карасёвка, Урняк (здесь расположен дом отдыха «Шихан» вместимостью 500 чел.) и Октябрь производственные и коммунально-складские предприятия отсутствуют.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Малое предпринимательство в Ишеевском сельском поселении

таблица №4

| Наименование КФХ, ИП | Наименование населенного пункта | Вид деятельности | Колич. работщих, чел. | Наличие склад., теплиц, техники, земель (наименование и количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Глава КФХ Аминов Салават Хайриварович | с Ахмерово, ул Гаражная, 21 | Животноводство, Растениеводство | 2 | Земельный участок-140 га |
| ИП Глава КФХ Тагиров Ильдар Мунирович | с Ахмерово, ул Гаражная, 29 | Животноводство | 1 | Трактор МТЗ-82 |
| ИП Глава КФХ Тухватуллин Венер Сахиуллович | с Ахмерово, ул Лесная, 24 | Овощеводство | 1 | Теплица |
| ИП Глава КФХ Бигулова Фларида Фатклисламовна | д Канакаево, ул Гагарина, 19 | Животноводство | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Иркабаев Альберт Минигулович | д Канакаево, ул Хасанова, 12, | Животноводство | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Насыров Минзакир Адгамович | д Канакаево, ул Якуба Кулмуя, 68 |  | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Янбаева Нурия Зиянуровна | ул Школьная, 21 | Пчеловодство | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Гималетдинов Файзульгаян Шарифрахманович | с Ишеево, ул Галлямова, 14 |  | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Загидуллина Альфия Ишбулдовна | с.Ишеево,ул.Узянбаева 6 | Животноводство, Растениеводство | 1 | Земельный участок-27 га, |
| ИП Глава КФХ Сайфутдинов Юлай Файзрахманович | с Ишеево, ул Уральская, 54 | Животноводство | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Фарахшатов Ришат Минигалеевич | с Ишеево, ул Молодежная, 9 | Животноводство | 1 |  |
| ИП Глава КФХ Харисова Алима Минигуловна | с Ишеево, ул Узянбаевых, 73 | Животноводство | 1 |  |

продолжение таблицы №4

| Наименование ИП | Отрасль | Численность работаю- щих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Плщадь предпр-тия | Юридический адрес (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Халиков Азамат Сабитович | пилорама | 1 | Распиловка древесины | 131 | Д. Канакаево ул. Янбаева, 2 Б |
| ИП Шаймарданов Юлай Салаватович | пилорама | 2 | Распиловка и строгание древесины | 7436 | С. Ишеево ул. Молодежная, 25 |
| ИП Фарахшатов Ришат Минигалиевич | пилорама | 1 | Распиловка и строгание древесины | 1300 | С. Ишеево ул. Молодежная, 2 ж |
| ИП Кузнецов Николай Ильич | пилорама | 2 | Распиловка и строгание древесины | 1197 | Д. Восток ул. Восточнвя, 12 |
| ИП Аминев Ринат Галиевич | пилорама | 1 | Распиловка и строгание древесины | 100 | Д. Урняк ул. Родниковая, 1 |
| ИП Аминев Салават Хайриварович | пилорама | 1 | Распиловка и строгание древесины |  | С. Ахмерово ул. Гаражная, 21 |

1.3. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ (их местонахождение описано в разделе «Исходно-разрешительная документация» ОПЗ и в графической документации нанесены на «Картах планировочных ограничений»)  от 13.10.2011г. № 11-07-19/584 на территории сельского поселения располагался:

− памятник археологии Урняк-2, грунтовый могильник (уничтожен).

Расположены выявленные памятники археологии:

− Ахмерово-3, курганный могильник,

− Ишеевская пещера,

− Ишеево-I, селище,

− Ишеево-2, селище,

− Ишеево-4, городище,

− Канакаево-3, одиночный курган,

− Канакаево-1, селище,

− Куштау (южное) -1, селище (д. Урняк, уничтожено),

− Урняк-1, селище (уничтожено),

− Ахмерово-1, стоянка,

− Ахмерово-2, стоянка,

− Канакаево-2, селище,

− Селеук (Восток) -1, селище.

По закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 эти памятники подлежат государственной охране.

Перечисленные памятники культурного наследия расположены за пределами проектируемых селитебных, производственно-коммунальных зон, зон отдыха и трасс линейных объектов и генпланом сохраняются.

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Ишеевского сельского совета, является автомобильная дорога республиканского значения Стерлитамак − Белорецк, которая обеспечивает связь поселения с г. Стерлитамак и c Уфой с выходом на автомагистраль «Уфа − Оренбург», а также через административный центр района г. Ишимбай с центральными и южными городами и районами республики.

Автомобильная дорога относится к III категории с твёрдым покрытием протяженностью 19,322 км в границах сельского совета. Внутрихозяйственные связи осуществляется по дорогам IV−V категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием.

При достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, связывающих населённые пункты напрямую с райцентром или с автодорогой Стерлитамак – Белорецк, требующих дальнейшего совершенствования.

Основной вид транспорта в сельсовете – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки поссажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Ишимбайском районе работает Ишимбайская  колонна Ишимбайского и Стерлитамакского АТП филиал ГУП «Башавтотранс».

Маршруты движения автобусов Ишимбайского АТП через СП Ишеевский с/с

| 110 | Ишимбай-Канакай-Ахмер |  | Ежедневно |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Ишимбай-Канакай-Ахмер |  | Ежедневно |
| 110 | Ишимбай-Канакай-Ахмер |  | Ежедневно |
| 110 | Ишимбай-Канакай-Ахмер |  | Ежедневно |
| 111 | Ишимбай-Ишеево ч-з Карагайново |  | Ежедневно |
| 111у | Ишимбай-Ишеево до Урмана |  | Ежедневно |
| 111 | Ишимбай-Ишеево ч-з Карагайново |  | Ежедневно |
| 111 | Ишимбай-Ишеево ч-з Карагайново |  | Ежедневно |

Перечень автомобильных дорог общего пользования, закрепленных

за Ишимбайским ДРСУ ГУП "Башкиравтодор"

таблица №5

| № п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяжен-ность, км | Из них с твердым покрытием, км | В т. ч. с усовер-шенств. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Республиканского значения |
| 1 | Стерлитамак-Белорецк | III | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Районного значения |
| 1 | Восток- Ишимбай | IV | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Ахмерово- Петровское | IV | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Межрайонного значения |
| 1 | Ахмерово- Салихово | V | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2 | Восток- Алатана | V | 9,9 | 9,9 | 9,9 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №6

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Ишеево | 14,4 | 22,9 |
| д. Ахмерово | 23,1 | 27,7 |
| д. Канакаево | 19,4 | 18,0 |
| д. Восток | 4,5 | 4,4 |
| д. Карасёвка | 1,8 | 3,6 |
| д. Октябрь | 4,4 | 3,02 |
| д. Урняк | 9,8 | 9,37 |
| д. Янги-Аул | 3,3 | 3,3 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.5.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.5.2. Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

На территории Ишеевского сельсовета водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

таблица №7

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Белая | 1430 | 200 | 50 | 20 |
| р. Селеук | 93 | 200 | 50 | 20 |
| р. Бердышла | 11 | 100 | 50 | 20 |
| руч.Ташбуляк | − | 50 | 50 | 5 |
| руч. Бекен | − | 50 | 50 | 5 |
| руч. Кузнецовский | − | 50 | 50 | 5 |
| руч. Арякла | − | 50 | 50 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северо-восто-ку территории сельского поселения.

На территории сельского поселения расположены следующие озёра: Байкино площадью зеркала воды 1,02 га, Студенец – 0,64 га, Дубовое − 1,05 га,  Галикуль – 1,8 га, Иккуль – 1,06 га, Яктекуль – 0,1 га, Сугермак – 0,2 га.

Особо охраняемые природные территории.

Гора Куштау северо-западнее пос. Шиханы (Урнякское лесничество), 300 га. Гора-останец рифового происхождения. Популяци редких видов растений (копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма и др.).

Охрана и рациональное хозяйственное (рекреационное, горно-лыжное и др.) использование природных комплексов. Охрана биоразнообразия.

Севернее села Ишеевская пещерная система. Это вторая по протяженности пещерная система Башкирии из залегающих в гипсах. Ее общая протяженность – 1002 метра, глубина – 26 метров, площадь – 4600 м2, объем – 9600 м3, состоит из шести горизонтальный пещер коридорного типа.

Пещерная система образовалась в толще серых гипсов по направлениям тектонических трещин вследствие происходившего здесь водотока. Пол пещеры покрыт глиной и обвалившимися с потолка каменными глыбами.

Озеро Тугар-Салган на юге территории сельсовета и его окрестности 100 га − глубоководное карстовое озеро, имеющее большое научное (гидрогеологическое) значение.

Охрана карстового озера. Восстановление, охрана и рациональное использо-вание (оптимизация пастбищной нагрузки) окружающей степной растительности.

Гора Тратау с южной стороны озера Тугар-Салган. Гора-останец рифового происхождения. Популяции редких видов растений (эфедра двухколосковая, ковыль перистый, тонконог жестколистный, шиверекия подольская, минуарция Крашенинникова, гводика иглолистная, лен уральский, астрагал Гельма, остролодочник сходный, копеечник крупноцветковый, тимьян клоповй, ясенец голостолбиковый и др.). Типичные и редкие растительные сообщества.

Охрана всего природного комплекса.

Охрана биоразнообразия. Рекреационное использование. В связи с быстрой деградацией природных комплексов вследствие нерегулируемой и высокой рекреации, территория для учреждения природного парка.

Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природны и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы. Размещение объектов рекреации см. Опорный план. План современного использования территории.

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

Территории месторождений

Из полезных ископаемых Ишеевский сельсовет известен месторождениями нефти. Месторождения каменной соли и известняка из уже большей частью разработанной горы Шихан (ЗАО «Сырьевая компания») являются основной сырьевой базой промышленного гиганта ОАО "Сода". Помимо них в долинах и русле реки Агидель найдены и разрабатываются полезные ископаемые: гипс, песок, доломит, бутовый камень, песчано-гравийная смесь, а также для собственных нужд населением используются многочисленные мелкие карьеры песка, гравия, галечника.

Расположение карьеров см. на опорном плане и в разделе исходно-разрешительной документации.

Добыча общераспространённых полезных ископаемых на территории сельского поселения

таблица №8

| № | Наимено- вание | Местоположение | Расстоян. от ближайшей застройки, км | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урнякское | гравийно-песчаный материал | 3,3 | 5,0 |
| 2 | Шах-Тау | известняк | 0,5 | 139,044 |
| 3 | Селеукское (Ишеевское) | гипс, за р. Селеук | 1,2 | 49,2 |

1.5.3. Ограничения по техногенным факторам

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий.

Фермы крупного рогатого скота (менее 1200голов), коневодческие, овцеводческие (5-30 тыс. голов), свинофермы до 4,0 тыс. голов, птицеводческие (до 100 тыс. кур-несушек) – III класс вредности – размер СЗЗ – 300 м.

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

таблица №9

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель га | Колич. голов КРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СПК «Интернационал» | с. Ишеево | зерновое, молочное животноводство | 16 |  | 189 |
| 2 | СПК «Интернационал» | д. Восток | зерновое, молочное животноводство | 14 |  | 100 |
| 3 | ОАО «Зирганская МТС» | д. Ахмерово | зерновое, молочное животноводство | 35 |  | 282 |
| 4 | ОАО «Зирганская МТС» | д. Канакаево | зерновое, молочное животноводство | 18 |  | 125 |
| 5 | ОАО «Зирганская МТС» | д. Янги-Аул | свиноводчество | 7 |  | 336 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №10

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Ишеево, д. Восток |
| СПК «Интернационал» | МТМ, зерносклад | 100м |
|  | МТФ, конный двор | 300м |
| д. Ахмерово, д. Канакаево, д. Янги-Аул |
| ОАО «Зирганская МТС» | МТФ, свиноферма, конный двор | 300м |
|  | МТМ, зерносклад | 100м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №13.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

таблица №11

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оз-доровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньше-го класса вредности, чем основное про-изводство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооруже-ния для работников предприятия, об-щественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.4. Земли специального назначения

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТБО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

В связи с наполненностью кладбища в д. Урняк и его закрытием в 0,05 км к югу от границ земельных участков существующей застройки отведён участок с западной стороны автодороги Карасёвка-Урняк для нового кладбища площадью 3,0 га.

таблица №12

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ишеево | южная сторона села | 0,2 | 0,25 | 75 |
| д. Восток | западная сторона | 0,2 | 0,5773 | 95 |
|  | новое – к северо-востоку | 0,05 | 1,0 | 0 |
| д. Карасевка | южная сторона | 1 | 0,5 | Нет данных |
| д. Урняк | западная сторона | 0,05 от жилых домов | 0,1134 | 95 |
|  | новое – к югу | 0,05 | 3,0 | 0 |
| д. Янги-Аул | восточная сторона | 0,3 | 0,5543 | Нет данных |
| д. Октябрь | южная сторона | 0,5 | 0,5000 | Нет данных |
| с. Ахмерово | 1) западная сторона 2) на ул. Хайбуллина | 0,1 | 0,17516 0,25388 | Нет данных |
| д. Канакаево | восточная сторона | 0,5 | 0,15 | Нет данных |

Перечень ликвидируемых места размещения отходов

производства и потребления

По данным администрации сельского поселения на территории Ишеевского сельсовета имеются восемь свалок – по одной в каждом населённом пункте:

таблица №13

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалки ТБО |
| с. Ишеево | южная сторона | 1,2 | 0,05 | Нет данных |
| д. Восток | северо-вост. сторона | 0,1 | 0,05 | Нет данных |
| д. Карасевка | восточная сторона | 1 | 0,05 | Нет данных |
| д. Урняк | южная сторона | 0,5 | 0,05 | Нет данных |
| д. Янги-Аул | западная сторона | 0,5 | 0,05 | Нет данных |
| д. Октябрь | юго-западная сторона | 0,5 | 0,05 | Нет данных |
| с. Ахмерово | северная сторона | 1,5 | 0,05 | Нет данных |
| д. Канакаево | восточная сторона | 1 | 0,05 | Нет данных |

Скотомогильники

На территории сельского поселения Ишеевский сельсовет находятся две закрытые биометрические ямы: в 1,2 км к югу от жилой застройки села Ишеево и в 1,5 км севернее жилой застройки д. Ахмерово. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

таблица №14

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильники |
| с. Ишеево | южная сторона | 1,2 | 0,01 | Нет данных |
| с. Ахмерово | северная сторона | 1,5 | 0,01 | Нет данных |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций

По территории Ишеевского сельсовета проложены подземные инженерно-транспортные коммуникации газопровода высокого давления, промыслового нефтепровода, водоводов, обеспечивающих водой г. Стерлитамак и населённые пункты Ишимбайского района, линии оптико-волоконной связи.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопроводы высокого давления обеспечивает населенные пункты природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 15 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.