Содержание тома:

1. Содержание

2. Пояснительная записка:

Введение

1.Общая часть

2. Исходно-разрешительная документация

3. Нормативная документация

Глава 1. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Местоположение деревни Восток.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

1.2.2 Новое строительство в границах деревни ( 1 очередь).

1.2.3. Общественная застройка. Производственно- коммунальная

застройка.

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

1.4. Автомобильные дороги и транспорт.

Глава II. Природные условия и инженерно-геологическая характеристика.

2.1.Климат.

2.2. Рельеф

2.3. Инженерно-геологическая оценка территории

2.4. Растительность. Почвы.

2.5. Природные объекты

Глава III. Проектное решение ( 2 очередь).

Архитектурно-планировочная и объёмно-пространственная организация территории.

3.1. Численность населения.

3.2. Прогноз занятости населения

3.3. 0бъемы строительства. Перспективный рост территории

3.4. Функциональное зонирование.

3.4.1. Жилая зона.

3.4.2. Зона культурно-бытового обслуживания.

3.4.3. Производственная зона.

3.4.5.3она инженерно-транспортной инфраструктуры

3.4.6.Зона озеленения и специального назначения.

3.5 Инженерное обеспечение.

2725-16-СТ

Глава VI.  Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории д. Восток

6.1. Пожарная безопасность                                                                              6.2. Мероприятия по защите территории деревни от стихийных бедствий природного характера                                                                                                           6.3. Мероприятия по защите территории деревни от стихийных бедствий техногенного характера.

Глава VII. Основные технико-экономические показатели

Приложения:

1. Схема расположения деревни Восток в системе расселения.

2. Схема расположения деревни Восток на публичной кадастровой карте.

3. Фрагмент кадастрового плана территории д. Восток.

(Выписка из государственного кадастра объектов недвижимости

№ 02\12\1-632577 от 04.12.2012г. на 32 листах)

4. Схема расположения памятника археологии-  Селеукское селище.

5. Проектное градостроительное и функциональное зонирование в части границ территориальных зон.

6. генеральная схема санитарной очистки МР Ишимбайский район

2725-16-СТ

Введение

1.Общая часть

Генеральный план деревни Восток Ишеевского сельсовета

Муниципального района Ишимбайский район разработаны с целью анализа существующей застройки деревни Восток, определения функциональных зон и определения дальнейшего поступательного развития территории деревни Восток, ее рационального использования, привлечения инвестиций.

В данном проекте отведенная правовым документом земля предназначается для плотной застройки малоэтажными усадебными домами с  участками площадью в среднем 15 соток  с возможностью ведения личного подсобного хозяйства, в связи с возрастающими требованиями законодательства по развитию рынка земли и жилья и с целью максимального обеспечения потребностей в жилье малообеспеченной части населения г.Ишимбай.

Генеральный план разработан на срок  реализации 1 очередь строительства- 10лет ( до 2023 года), 2 очередь строительства- 20 лет (до 2033 года).

Задачей проекта Генеральный план является планирование  развития территории,  инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, установление и изменение границ населенного пункта, установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Положения генерального плана могут использоваться при:

- установлении границ муниципальных образований и населенных пунктов;

- принятии решений о переводе земель из одной категории в другую

- планировании и организации рационального использования земель и их охраны;

-  последующей подготовке градостроительной документации других видов.

2. Исходно-разрешительная документация

- Техническое задание на разработку проекта генерального плана деревни Восток сельского поселения Ишеевский сельский совет;

- Постановление Администрации МР Ишимбайского района РБ № 2158 от 18.07.2012г. об утверждении Акта выбора земельных участков от 11.07.2012г.;

2725-16-ОПЗ

- Топографо-геодезическая подоснова в цифровом виде М 1:2000, выполнена ООО «Технология 2000» в ноябре 2012г. на основании муниципального контракта №76УФ-12;

- Ортофотоплан, аэро- и космические снимки;

- Кадастровый план территории д. Восток (выписка из государственного кадастра объектов недвижимости)  № 02\12\1-632577 от 04.12.2012г.;

- Справка Отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ № 11-07-19\584 от 13.10.2011г. с информацией по объектам культурного наследия, расположенным на проектируемой территории;

- Справки подразделения Башкортостанстата в г.Ишимбай и Ишеевского сельского совета с данными о демографической ситуации,  численности, составе и занятости населения д.Восток.

3. Нормативная документация

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской федерации;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан от 2008г.;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"

Глава 1. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Местоположение деревни Восток.

Деревня Восток Ишеевского сельсовета Ишимбайского района Республики Башкортостан находится к северу от региональной  автодороги Стерлитамак—Магнитогорск, на левом берегу реки Селеук.

Расстояние до районного центра г.Ишимбай- 23 км, до центра сельсовета с. Ишеево- 5 км, ближайшей ж/д станции г. Стерлитамак- 10 км.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Общая площадь в границах населенного пункта д. Восток по материалам инвентаризации составляет 60,6893 га. (Согласно  Акта выбора земельного участка от 11.072012г.)

Существующая застройка деревни имеет линейный характер.

В деревне три улицы: Восточная, Мира, Подгорная расположены  в продольном  направлении. Главная улица Восточная связывает региональную дорогу с молочной фермой. Улицы делят деревню на 3 основных жилых квартала с усадебными земельными участками.

2725-16-ОПЗ

По данным Кадастрового плана территории д. Восток (выписка из государственного кадастра объектов недвижимости)  № 02\12\1-632577 от 04.12.2012г.  существующая застройка д. Восток имеет следующие показатели:

таблица №1

| Наименование | Площадь м2 | Количество участков |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь застройки деревни в том числе: | 334492 | 173 |
| Усадебная застройка в частной собственности | 229607 | 108 |
| Усадебная застройка в государственной собственности | 37922 | 24 |
| Новое строительство в существующих границах деревни (усадебная застройка) | 54369 | 34 |
| Площадь под объекты сельскохозяйственного производства, хозяйственного и бытового обслуживания населения | 12594 | 7 |

*Более подробные данные по земельным участкам см. приложение №3.

1.2.2 Новое строительство в границах деревни

( 1 очередь строительства).

В существующих границах деревни Восток в восточной части в настоящее время ведется проектирование, отведение и освоение земельных участков под усадебную застройку для ведения ЛПХ (личного подсобного хозяйства).

Участки площадью в среднем 15 соток  предназначены в основном для максимального обеспечения потребностей в жилье малообеспеченной части населения г.Ишимбай  в связи с возрастающими требованиями законодательства по развитию рынка земли и жилья.

1.2.3. Общественная застройка.

Производственно- коммунальная застройка.

Уровень культурно-бытового обслуживания имеет незначительный характер. На территории деревни имеются несколько земельных участков, предназначенных для размещения объектов хозяйственного и бытового обслуживания населения.

В настоящее время имеется магазин и несколько киосков по продаже товаров первой необходимости.

В первой очереди строительства предусмотрено строительство фельдшерского пункта и клуба возле озера.

2725-16-ОПЗ

В северной части деревни расположено предприятие сельскохозяйственного производства- здание МТФ с прилегающей территорией, занятой силосными ямами и загонами для скота.

таблица №2

| Наименование | Площадь м2 | Количество участков |
| --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства , хозяйственного и бытового обслуживания населения в том числе: | 12594 | 7 |
| МТФ ( коровник, телятник, валовня) | 11511 | 1 |
| Магазин товаров повседневного спроса | 916 | 1 |
| Торговые киоски | 43 49 | 2 |
| Участок под газовую задвижку | 1 | 1 |
| Участок под термозадвижку | 4 | 1 |
| ГРП | 70 | 1 |

*Более подробные данные по земельным участкам см. приложение №3.

В западной части на расстоянии примерно 60 м от границ жилой застройки (допустимом по санитарным нормам - 50м- расстоянии) расположено кладбище, площадью 0,54 га.

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

По данным справки № 11-07-19\584 от 13.10.2011г.Отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории деревни Восток расположен памятник археологии Селеукское селище.

Памятник расположен на северо- западной окраине д. Восток, возле фермы, на левом берегу р. Селеук. Исторический период- позднее железо.

Кадастровый номер- 0228070801 согласно инвентаризации 2010г.

Как сообщается в данной справке, объект культурного наследия с момента обнаружения не осматривался, данные о его техническом состоянии и четких границах отсутствуют.

В связи с этим режим использования земли и градостроительный регламент в границах этой зоны не может иметь строгих ограничений.

Тем более, что расположенная на  месте Селеукского селища молочная ферма, построена несколько десятилетий назад, когда ограничений на строительство в этой зоне не существовало.

*Схему расположения Селеукского селища см. приложение №4

1.4. Автомобильные дороги и транспорт.

Внешние транспортно-экономические и автомобильные связи деревни Восток осуществляются по региональной  автодороге Стерлитамак—Магнитогорск , относящейся к III категории,  с юго-западной стороны населенного пункта

2725-16-ОПЗ

Внутренняя улично-дорожная сеть деревни представлена тремя параллельными улицами, расположенными перпендикулярно региональной автодороге и проложенных с юго- запада на северо- восток.

Дополнительные улицы в новостройке 1 очереди строительства запроектированы параллельно существующим.

Протяженные жилые кварталы в поперечном направлении разделяют скотопрогоны.

Глава II. Природные условия и инженерно-геологическая характеристика.

2.1.Климат.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория деревни Восток относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха.

Среднемесячная температура воздуха

таблица №3

| 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12.5 | -12,2 | -5.7 | 5.6 | 13.7 | 18.4 | 20,1 | 17.2 | 11.6 | 3.9 | -4.6 | -10.7 | 3.7 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5°С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1°С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +26,4°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, С.

таблица №4

| 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -47.6 | -44.6 | -37.6 | -24.3 | -8 | -2.6 | 2.2 | -0.1 | -7.6 | -26,2 | -36 | -42,1 | -47,6 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6 ° С в 1943г.

Абсолютный максимум температуры воздуха. С.

таблица №5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7.8 | 14.2 | 31,2 | 36.7 | 38 | 40.5 | 37.3 | 35,5 | 25,1 | 14.2 | 6,4 | 40.5 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал +40,5 С в 1952г.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

2725-16-ОПЗ

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

таблица №6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Преобладающим направлением ветра является  южное направление,
кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %.

таблица №7

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |  |
| Зима (12.1.2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6.7.8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9.10.11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание: Данные таблицы представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля - в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы числа случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.2. Рельеф

Основная часть территории деревни характеризуется ровной и слабоволнистой поверхностью.

В восточном направлении равнинный характер территории сменяется холмисто-увалистым . Мелкие холмы перемежаются с мелкими впадинами с перепадом высот до 1,5 метров.

В центре восточной части территории деревни находится обширный овраг, заросший кустарником, размером 180м на 55м в самой широкой части. В северо-восточной части находится протяженный заболоченный участок с понижением абсолютной отметки до 2,5 метров, размером 370м на 100м в самой широкой части.

Оба эти участка непригодны для отвода под усадебное строительство. На севере рассматриваемая территория ограничена долиной реки Селеук.

Эта часть деревни занята молочно-товарной фермой, построенной на насыпи земли от 2 до 3 метров по отношению к окружающему рельефу.

В  связи с этим весенние паводки реки не угрожают жилой застройке.

В северо-восточной части деревни вдоль центральной ул. Восточная расположено озеро диаметром 20 метров.

2725-16-ОПЗ

2.3. Инженерно-геологическая оценка территории

Возле деревни на правом берегу реки Селеук, в 30 км к юго-востоку от города Ишимбая, разрабатывается Селеукское месторождение гипса. Фосфоритная серия приурочена к верхней части швагериновой толщи ассельского яруса и представлена доломитизированными афанитовыми известняками с прослоями органогенного известняка, фосфоритами и линзами кремней

2.4. Растительность. Почвы.

Деревня Восток  расположена в лесостепной зоне.

Климат характеризуется теплым, иногда жарким летом и холодной зимой с обильным и устойчивым снеговым покровом.

Период с температурами выше 10° имеет длительность более 5 месяцев, что позволяет выращивать культуры с длительным вегетационным периодом.

Неблагоприятными климатическими факторами являются периодические засухи и поздние весенние заморозки.

Почвы участка- чернозем выщелочный тучный среднемощный,

отличается высоким плодородием и благоприятными водно-физическими свойствами.

В целом почвенно-климатические условия для зеленого строительства относительно благоприятны. Недостаток влаги во время засух требует дополнительного искусственного орошения.

Лугово-болотные почвы требуют мероприятий по осушению, нейтрализации кислой среды, внесению органо-минеральных удобрений, после чего они будут пригодны под культуру зеленых насаждений.

Породный состав лесных массивов в окрестностях деревни представлен вязом, осиной.

2.5. Природные объекты

В 5 километрах от деревни Восток, напротив села Ишеево, Ишеевский сельсовет в основании правого склона суходола, открывающегося справа в долину реки Селеук обнаружена Ишеевская пещерная система.

По берегам Селеука распространён занесённый в Красную книгу Республики Башкортостан эндемик Южного Урала полукустарник Helianthemum baschkirorum (Juz. ex Kupatadze) Tzvel, Солнцецвет башкирский.

2725-16-ОПЗ

2.6 Гидрография

С северо-восточной стороны д. Восток протекает река Селеук. Река течет с юго-востока на северо-запад и впадает в реку Белую. Протяженность реки Селеук составляет 93 км. Также на территории деревни  в районе улицы Восточная есть озеро, акваторией около 1500 кв.м. Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступают в конце апреля-начале мая и удерживаются  до 2-3-х суток. Во время половодья затапливаются пойменные территории Основное питание реки - снеговое. По химическому составу воды река относится к гидрокарбонатному классу.

Площадь затопления д. Восток (с 1% обеспеченностью)  составляет 0,5 кв.км. Население, попадающее в зону затопления составляет 18 человек.

Глава III. Проектное решение ( 2 очередь строительства ).

Архитектурно-планировочная и объёмно-пространственная организация территории.

3.1. Численность населения.

Численность населения д. Восток  Ишеевского с\совета:

(по данным Всероссийской переписи населения)

таблица №8

|  | По данным переписи населения 1989 года | По данным переписи населения 2002 года | По данным переписи населения 2010 года |
| --- | --- | --- | --- |
| кол-во человек | 178 | 190 | 223 |

Численность населения и количество ЛПХ по д. Восток за последние года:

таблица №9

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ЛПХ | 115 | 120 | 120 | 120 | 124 |
| 127Выделенные земельные участки | - | - | - | - | 39 |
| Численность зарегистрированного населения | 174 | 174 | 166 | 173 | 190 |
| Численность населения с дачниками | 208 | 218 | 223 | 235 | 242 |

2725-16-ОПЗ

За последние  года произошел прирост зарегистрированного населения на 9% .

Заметна тенденция миграции городского населения в деревню, как в роли дачников, так и с целью ведения ЛПХ.

За последние 4 года прирост населения за счет дачников составил 14%.

Положительная динамика численности населения дает возможность сделать положительный прогноз в увеличении потребностей населения в освоении новых земель под строительство индивидуального жилья.

Демографический состав населения:

(по итогам Всероссийской переписи населения 2010г., по состоянию на 14.10.2010г.)

таблица №10

| Наименование населенного пункта | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мужчины | Женщины |
| деревня Восток | 223 | 111 | 112 | 49.8 | 50.2 |

Количество семей, претендующих на приобретение земельных участков для строительства усадебных домов, напрямую зависит от демографической ситуации населения. В деревне Восток количество женщин почти равна количеству мужчин, что дает возможность всем одиноким людям создать семью.

В связи с введением ряда мероприятий по улучшению демографической ситуации прогнозируется стабилизация процессов естественной убыли населения. При улучшении экономической ситуации миграционные процессы также стабилизируются.

3.2. Прогноз занятости населения

Возрастной состав населения по данным 2012 г.:

таблица №11

| Возрастные группы | Кол-во человек |
| --- | --- |
| до 1 года | 4 |
| от 1 до 12 лет | 24 |
| от 12 до 18 лет | 12 |
| от 18 лет и старше | 150 |
| пенсионного возраста | 40 |
| трудоспособное население | 110 |

2725-16-ОПЗ

Численность трудоспособного населения составляет 79 % от всего населения деревни без учета дачников.

Население деревни трудоустроено в ОАО «Сырьевая компания», ООО «Интернационал» (МТФ), ИП Кузнецов (пилорама), на предприятиях

г. Стерлитамак.

Недостатка в местах трудоустройства нет, т.к. деревня расположена в непосредственной близости от крупных промышленных предприятий

г. Стерлитамак.

3.3. 0бъемы строительства

Перспективный рост территории.

Постановлением Администрации МР Ишимбайского района РБ № 2158 от 18.07.2012г. утвержден Акт выбора земельных участков от 11.07.2012г., испрашиваемых Администрацией сельского поселения Ишеевского сельсовета для расширения границ д. Восток из земель категории сельскохозяйственного назначения с последующим переводом в категорию земель населенных пунктов.

При этом установлены следующие условия предоставления земель:

- соблюдение санитарных, противопожарных, природоохранных требований;

- не нарушать права других землепользователей;

- возмещение убытков землепользователям.

Согласно  Акта выбора земельного участка от 11.07.2012г.

- Общая площадь в границах населенного пункта д. Восток по материалам инвентаризации составляет 60,6893 га.

- Количество граждан, проживающих в деревне (зарегистрированных на 2012г.) 190 человек.

- По данным администрации сельсовета поступило 10 заявлений от граждан деревни на строительство индивидуальных жилых домов.

- От многодетных семей, имеющих трех и более детей поступило

20 заявлений.

- От семей, имеющих детей- инвалидов поступило 5 заявлений.

- Общая площадь земель для нуждающихся составляет 10,5 га.

- С учетом улиц, площадей и перспективой дальнейшего развития деревни комиссией рекомендован участок площадью 14 га, в т. ч. пашни 11,2 га, сенокосов суходольных чистых 0,9 га, кустарников 1,9 га из земель, переданных в ведение сельсовета.

Таким образом,  поданных заявлений на земельные участки- 35.

Отведенной земли- 10,5 га.

При условии обеспечения каждого заявителя земельным участком в 15 соток, будет разбито 70 участков( на 35 участков уже поступили заявления).

2725-16-ОПЗ

Расширение границ населенного пункта в западном направлении невозможно, т. к. деревня с западной стороны примыкает к землям промышленности ОАО «Сода», в северном направлении расширение невозможно из-за реки Селеук, в южном направлении невозможно, т.к. деревня граничит с автодорогой Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Расширение возможно только в восточном направлении.

Таким образом, участок земли, отведенный для перспективного развития деревни Восток (2 очередь строительства), будет располагаться

с юга на север вдоль дороги, предусмотренной проектом планировки восточной части деревни Восток (1 очередь строительства).

Таблица № 12

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость, руб\кв.м | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:28:071101:11 входящий в состав единого землепользования 02:28:000000:220 | 14 | земли населенных пунктов | 3,76 | пашня, сенокосы, кустарники, в настоящее время используются для выпаса скота | для строительства индивидуальных жилых домов |

3.4. Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Зона культурно-бытового обслуживания.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона озеленения и специального назначения.

Данным проектом проведена комплексная оценка территорий деревни Восток и определена система планировочных ограничений в части границ территориальных зон  с особыми условиями использования территории по санитарно- гигиеническим требованиям.

2725-16-ОПЗ

Обозначены санитарно- защитные зоны предприятия сельскохозяйственного производства- молочно-товарной фермы и кладбища, источников электро-магнитного излучения (ЛЭП) и акустического воэдействия (автомагистраль), а также водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и береговые линии водных объектов, расположенных на территории деревни Восток.

Определена также система планировочных ограничений в части границ территориальных зон с особыми условиями использования по природно-экологическим требованиям и в части границ территориальных зон охраны объектов культурного наследия.

Обозначены охранные зоны культурного памятника археологии- Селеукского селища, зеленых насаждений, расположенных на территории деревни, прибрежной зоны реки, протекающей в северной части деревни.

Анализ существующей ситуации показал, что не соблюдены нормативные размеры охранной зоны прибрежной полосы и санитарно-защитной зоны МТФ относительно жилой застройки.

Это объясняется тем, что старая усадебная застройка и строительство молочно-товарной фермы велись много десятилетий назад, когда нормы проектирования отличались от современных.

Проектирование же новых территорий под жилую застройку 1 и 2 очередей строительства проведено уже с учетом существующей ситуации и нормативных ограничений.

3.4.1. Жилая зона.

Архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте, учитывают сложившуюся планировочную структуру, планировочные ограничения, природно-климатические особенности, существующие и проектируемые инженерные коммуникации, ранее выполненные проектные решения.

Существующая жилая зона деревни Восток  представлена застройкой малоэтажными индивидуальными домами (1 квартирными в 1,2 этажа) с усадебными участками от 0,1 до 0,35 га;

В настоящее время подготовлен проект планировки восточной части деревни в существующих границах ( 1 очередь строительства).

Идет отвод земельных участков и  их освоение. Площадь каждого составляет  около 15 соток.

Расчетный срок освоения территории принят 10 лет( до 2023 года).

Данным проектом предусмотрено перспективное расширение территории деревни в восточной направлении для освоения земли под усадебную застройку ( 2 очередь строительства).

Выделенная площадь в 10,5 га обеспечит 70 семей участками по 15 соток.

2725-16-ОПЗ

Расчетный срок освоения территории принят 20 лет (до 2033 года).

3.4.2. Зона культурно-бытового обслуживания.

В данном проекте в списке функциональных зон не обозначена зона культурно- бытового обслуживания, т.к. по нормам не может считаться зоной один участок земли или один объект.

В д. Восток, в соответствии с расчетом, нет необходимости  на количество проживающего населения -190 человек , предусматривать комплекс объектов по обслуживанию, который мог быть назван функциональной зоной.

В настоящее время имеется магазин и несколько киосков по продаже товаров первой необходимости.

В первой очереди строительства предусмотрено строительство фельдшерского пункта, клуба возле озера.

Во вторую очередь строительства предусмотрено строительство еще одного магазина и кафе возле отведенного участка земли.

Учреждения и предприятия обслуживания и размеры земельных участков

( в расчете на 300 человек населения)

таблица №13

| Наименование | Един. измерения | Кол-во | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин повседневных товаров | м2 торг. площади | 60 | 0,05 |
| Предприятие общественного питания | посадочное место | 12 | 0,06 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 0,2 |
| Итого: |  |  | 0,31 |

Базовые объекты более высокого уровня размещаются в административном центре поселения.

3.4.3. Производственная зона.

В северной части деревни расположено предприятие сельскохозяйственного производства- здание МТФ с прилегающей территорией, занятой силосными ямами и загонами для скота.

Санитарно- защитная зона данного предприятия  до жилой застройки составляет  300 метров. Однако в этой зоне находится несколько усадебных участков старой застройки.

2725-16-ОПЗ

Существующая ситуация на данной территории сложилась таким образом, потому  что старая усадебная застройка и строительство молочно-товарной фермы велись много десятилетий назад, когда нормы для проектирования были иными.

В связи с этим не соблюдены современные требования размеров санитарно-защитных зон от прибрежной зоны,  МТФ до жилой застройки.

Проектирование же новых территорий под жилую застройку проведено уже с учетом существующей ситуации и нормативных ограничений.

3.4.5. 3она инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это полоса отвода улиц, автомобильной дороги, коридоры магистральных сетей.

Сложившаяся сетка деревенских улиц определяет направление и расположение новых улиц в отведенной части.

Улицы и проезды деревни Восток

таблица №14

| Наименование улицы | Основное назначение | Протяженность, м | Ширина полосы движения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога ( ул. Восточная) | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 950 | 5,5 |
| Улицы в жилой застройке (существующие): |  |  |  |
| основная (ул.Мира) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 540 (внутри застройки) 450 (подъездная к МТФ) | 3,5 8,0 |
| второстепенная (ул. Подгорная) | Связь между основными жилыми улицами | 650 | 3,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 180 | 6,0 |
| Улицы в жилой застройке (проектируемые): | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 4000 (предположительно) | 5,5 |

Протяженность дорог на проектируемой территории составит около

4 км.

3.4.6.Зона озеленения и специального назначения.

Территория деревни имеет естественное озеленение площадью почти 3га и озеро диаметром около 40 м. Большой лесной массив находится на северной и северо-западной окраине деревни, в восточной части расположен  овраг и протяженный заболоченный участок земли, заросший деревьями и кустарником.

По существующим нормам площадь озелененных территорий общего пользования — парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на

2725-16-ОПЗ

селитебной территории сельских поселений, должна составлять из расчета

12 м2\чел, т.е. 242х12= 2904м2, т.е. 0,3га.

В деревне озелененных территорий более 3 га, что достаточно и на период перспективного освоения.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений. После проведения мероприятий по очистке и благоустройству этих территорий их можно использовать для отдыха и спортивных  игр.

Из земель специального назначения имеется  кладбище, расположенное в западной части деревни. Санитарно- защитная зона до жилой застройки составляет 50 метров

Около северо-восточной границы населенного пункта расположена несанкционированная свалка ТКО, которая подлежит рекультивации

3.5. Инженерное обеспечение

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенном пункте Восток отсутствуют.

Расчеты расхода воды перспективного потребления и равного водоотведения приведены в таб.№15

Таб№15

| Населенный пункт | Население. чел. | Общее количество с учетом обществ. и произв. зданий, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 1оч.стр. | Расч. срок | 1 очер. стр. | Расч. срок |
| д. Восток | 431 | 655 | 25,9 | 39,3 |

Водопотребление на 1 жителя принято 50 л/сут, на 1 жителя +20% - на производственные нужды и неучтенные расходы составляет 60 л/сут ( Республиканские нормативы Градостроительного проектирования республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 — удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок ).

Объемы водопотребления принимаются равными водоотведению.

2725-16-ОПЗ

В качестве источника водоснабжения д. Восток на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления с. Восток необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления д. Восток

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

2725-16-ОПЗ

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения д.Восток принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть. В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение

2725-16-ОПЗ

неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по     СП 8.13130.2009 для жилой застройки по т.1, для общественных зданий по т. 2

Расчетные расходы воды на пожаротушение для 1 очереди строительства - 431 человек- приняты 15 л/сек, в том числе:

- жилая застройка -10 л/сек, на 1 пожаротушение-10л/сек

- общественная здания объемом до 1000 куб.м. - 5 л/сек

-внутреннее пожаротушение 2,5х2 струи

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок - 655 человек - приняты 15 л/сек, в т.ч:

- жилая застройка -10 л/сек , на 1 пожаротушение -10 л/сек

- общественная здания объемом до 1000 куб.м. - 5 л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5л/сек х2 струи, что составляет 5л/сек

Расчетное количество пожаров -1

Продолжительность пожара - 3 часа

Противопожарный запас воды составит:

(15+5)х3х3600/1000=216 куб.м.

3.5.2 Водоотведение

На I очередь и расчетный срок реализации генплана д. Восток отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы с последующим вывозом в БОС.

Расчеты  водоотведения приведены в таб. 16

2725-16-ОПЗ

Таб № 16

| Населенный пункт | Население. чел. | Общее количество с учетом обществ. и произв. зданий, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 1оч.стр. | Расч. срок | 1 очер. стр. | Расч. срок |
| д. Восток | 431 | 655 | 25,9 | 39,3 |

3.5.3 Организация и очистка поверхностных стоков.

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные на окраине села вдоль реки Селеук.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

Глава IV. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием села возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

2725-16-ОПЗ

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку Селеук, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по территориальному развитию базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения.

Значительная роль отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

4.1 Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают окись углерода и углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу предлагается:

2725-16-ОПЗ

- централизация теплоснабжения зданий и сооружений общественно-делового центра и производственно-коммунальной зоны;

- устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом опасности более III (СЗЗ на I очередь и расчетный срок от гаражей по ремонту и хранению авто- и сельхозтехники – 100 м, пождепо – 50 м).

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов III-IV категории опасности;

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы.

насаждений;
    - целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

2725-16-ОПЗ

4.2 Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Мероприятия по санитарной очистки приняты на основании:

- Генеральной схемы санитарной  очистки территории  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. разработанной  ООО « Эко-трейд »

- требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

Проектом предусмотрено:

- Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной с северо-восточной стороны д. Восток

- организация раздельного сбора ТКО во дворах жилых домов и на территориях предприятий, доставка их до мусороперегрузочных станций ( МПС ) ( схему с МПС см.прил. 6)

Состав и свойства ТКО

Бытовые отходы являются результатом жизнедеятельности человека, а их морфологический состав предопределяет особенности сбора, сортировки, последующую схему подготовки и переработки отходов. Поэтому одной из важных характеристик отходов потребления является их морфологический состав, представляющий соотношение отдельных компонентов: упаковка, текстиль, металл, пластик, строительный мусор и другие виды, находящиеся в перемешанном состоянии.

На состав ТКО влияют такие факторы, как климатическая зона, степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благосостояния населения.

ТКО по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, картон (макулатура); пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; кости; стекло; кожа; резина; камни; полимерные материалы; прочие (не классифицируемые части); отсев (менее 15 мм).

2725-16-ОПЗ

Таблица №17

Средний морфологический состав ТКО для средней климатической зоны

| Компонент | Масса, % |
| --- | --- |
| пищевые отходы | 35-45 |
| бумага, картон | 32-35 |
| дерево | 1-2 |
| черный металлолом | 3-4 |
| цветной металлолом | 0,5-1,5 |
| текстиль | 3-5 |
| кости | 1-2 |
| стекло | 2-3 |
| кожа, резина | 0,5-1 |
| камни, штукатурка | 0,5-1 |
| пластмасса | 3-4 |
| прочее | 1-2 |
| отсев (менее 15 мм) | 5-7 |

2725-16-ОПЗ

Морфологический состав ТКО, собираемый в жилом фонде и в общественных и торговых предприятиях, организациях, % по массе

Таблица №18

| Компонент | ТБО жилого фонда | ТБО общественных и торговых предприятий, организаций |
| --- | --- | --- |
| пищевые отходы | 35-45 | 13-16 |
| бумага, картон | 32-35 | 45-52 |
| дерево | 1-2 | 3-5 |
| черный металлолом | 3-4 | 3-4 |
| цветной металлолом | 0,5-1,5 | 1-4 |
| текстиль | 3-5 | 3-5 |
| кости | 1-2 | 1-2 |
| стекло | 2-3 | 1-2 |
| кожа, резина | 0,5-1 | 2-3 |
| камни, штукатурка | 0,5-1 | 1-2 |
| пластмасса | 3-4 | 8-12 |
| прочее | 1-2 | 2-3 |
| отсев (менее 15 мм) | 5-7 | 5-7 |

Фракционный состав ТКО (процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера) оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспортировки, так и на параметры мусороперерабатывающего  оборудования.  В табл. 19 приведен фракционный состав ТКО.

2725-16-ОПЗ

Таблица №19

Ориентировочный фракционный состав ТКО, % по массе

| Компонент | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-1000 | менее 50 |
| пищевые отходы | - | 0-1 | 2-10 | 7-12,6 | 17-21 |
| бумага, картон | 3-8 | 8-10 | 9-11 | 7-8 | 2-5 |
| дерево | 0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5 | 0-0,5 |
| металл | - | 0-1 | 0,5-1 | 0,8-1,6 | 0,3-0,5 |
| текстиль | 0,2-1,3 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,3-0,8 | 0-0,6 |
| кости | - | - | - | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 |
| стекло | - | 0-0,3 | 0,3-1 | 1-2 | 1-1,6 |
| кожа, резина | - | 0-1 | 0,5-2 | 0,5-1,5 | - |
| камни, штукатурка | - | - | 0,2-1 | 0,5-1,8 | 0,5-2 |
| пластмасса | 0-0,2 | 0,5-1 | 1-2,2 | 1-2,5 | 0,2-0,5 |
| прочее | 0-0,3 | 0,2-0,6 | 0-0,5 | 0-0,4 | 0-0,5 |
| отсев (менее 15 мм) | - | - | - | - | 4-6 |
| всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Сбор ТКО

Сбор твердых коммунальных отходов  в частном секторе производится по «мешочной» системе. Сбор ТКО производится от каждого домовладения. Вынос мусора за ограждение домовладения производится в день, определенный графиком, непосредственно во время прихода грузового транспорта или до прихода уборочного транспортного средства, примерно с 7 до 9 часов утра. Мешки (коробки) с мусором выставляются жителем напротив своего домовладения на обочину на расстоянии не далее 1 метра от проезжей части или вдоль пешеходного тротуара улицы в месте, не мешающем проходу пешеходов и проезду транспортных средств. Складирование ТКО в местах сбора раньше дня, определенного для вывоза, а также непосредственно после ухода транспортного средства строго запрещено. Вывоз отходов для захоронения осуществляется на основании

2725-16-ОПЗ

договора, с организацией, вывозящей отходы, либо самостоятельно на основании договора на размещение отходов.  Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Сбор ТКО в отдельно стоящих павильонах, киосках, трейлерах, палатках: отходы в течение дня собираются в плотные мешки, коробки, которые до полного накопления хранятся внутри павильона, киоска, трейлера или палатки до приезда грузового транспорта. Владельцы торговых точек обязаны проводить уборку от мусора и обеспечить сохранность элементов благоустройства прилегающей территории (на расстоянии не менее 5 метров от торговых точек по периметру или по договору с администрацией района) в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» от 26.12.97г. № 17-139. Организацию сбора и удаления отходов осуществляют владельцы объектов торговли.                                                                     Периодичность вывоза отходов определяется требованиями «Санитарных правил содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-1284690-88) –  согласно утвержденному графику.  При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -50С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +50С) не более одних суток (ежедневный вывоз) Ответственность за организацию сбора и удаления отходов на предприятиях всех форм собственности несут сами природопользователи

Таблица № 20     Норма накопления ТКО на одно домовладение

| Жилищный фонд | Норма накопления ТКО на 1 жителям в год | Жидкие извыгребов при отсутствии канализации на 1 человека в год | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| В частном секторе | 280 кг/1400л | 2000 | Республиканские нормативы градостроительного проектирования РБ т.50 |

2725-16-ОПЗ

Таблица № 21 Объем накопления ТКО по населённым пунктам

| Населенный пункт | Население на расчетный период | Общее кол-во с учетом обществ. зд-й т/ куб.м | ЖБО | Смет с 1 кв.м улиц, т/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Восток |
| д.Восток | 655 чел | 183,4/917 | - | 3,28/5.24 |

Необходимое количество машин определяется объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.  На территории д. Восток принята « мешочная» система сбора и транспортировки ТКО  Вывоз мусора может осуществляться следующими организациями и видами транспорта :

Таблица № 22

| МУП «АБЗ» |
| --- |
| Камаз КО 440-5 | 1 |
| ГАЗ 53 | 1 |
| ЗИЛ КО 444 | 1 |
| ЗИЛ КО 431 | 1 |
| ЗИЛ МКЗ | 1 |
| ООО «ЭКО» |
| ГАЗ КО 440-3 | 1 |
| ООО «АРТСТРОЙ» |
| ГАЗ КО 440-2 | 1 |

Полигон ТКО находится в 30 км от д. Восток в районном центре г. Ишимбай. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Обращение с опасными биологическими отходами регулируется Ветеринарно-санитарными правилами «Сбор, утилизация и уничтожения биологических отходов» № 13-7-2/469 от 4.12.1995 г.

Согласно данным правилам владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны известить об этом ветеринарного

2725-16-ОПЗ

специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок

утилизации или уничтожения биологических отходов. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или утилизации возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства или службу коммунального хозяйства местной администрации).

Сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) животных на территории населенных пунктов осуществляется коммунальными службами, ответственными за содержание и уборку территорий. В случае частной собственности на землю – владельцем, в чьем ведении находится территория.          Опасные биологические отходы, образующиеся при уборке территорий и при гибели домашних животных и скота должны транспортироваться для утилизации на муниципальный объект утилизации.                                                На сегодняшний день утилизация биологических отходов  производится в скотомогильнике (биотермическая яма).  Местоположение ближайшего скотомогильника: примерно в 1,2 км по направления на юг от с. Ишеево и примерно в 5 км от д. Восток.  Согласно генеральной схеме очистки территории МР Ишимбайского район проектируются 2 мусороперегрузочные станции с производительностью 35 000 м3/год. Первая МПС будет осуществлять приём ТКО от 8 сельских поселений - Верхоторское, Скворчихинское, Арметовское, Байгузинское, Ишеевское, Иткуловское, Сайрановское, Урман-Бишкадакское. Вторая МПС будет осуществлять приём ТБО от 5 сельских поселений - Кузяновское, Макаровское, Петровское, Янурусовское, Кулгунинское.

В данный момент вывоз мусора осуществляется на полигон ТКО, расположенной на   северо-восточной границе городского поселения город Ишимбай и сельского поселения Урман-Бишкадакский район Республики Башкортостан по правую сторону от автодороги Ишимбай- Петровск. Площадь составляет 11 га          На сегодняшний день свалка подлежит закрытию и разрабатывается проект по рекультивации. Данные мероприятия включены в План мероприятий по проведению года охраны окружающей среды городского и сельских поселений МР Ишимбайский район РБ

Новый полигон - объект незавершённого строительства. Место расположения:  2,5 км  от ориентира по направлению на восток. Ориентир: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Северная, 50.   В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 951-р объект незавершённого строительства передаётся безвозмездно в собственность от Минэкологии РБ в администрацию МР Ишимбайский район РБ для завершения строительства.

2725-16-ОПЗ

Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:                                                              - селективный сбор отходов от населения;                                                                  - создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;                                                                                                                       - централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;                                                                                                  - оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

Объём крупногабаритных бытовых отходов принимается в размере 5% в составе ТБО.                                                                                                               На расчетный срок количество крупногабаритных бытовых отходов составляет: 655 чел х (280 х0,05) кг/год = 9,2 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в южной, западной и северной части села. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид. Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

2725-16-ОПЗ

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

4.3 Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод предусматривается:

1. Перед выпусками в р. Селеук очистка дождевых стоков и талых вод в системах очистных сооружений, расположенных на северо-восточной окраине д. Восток.                                                                                                         2. Организация для водных объектов

- водоохранной зоны р. Селеук -200 м, озера - 50 м                                                - прибрежной защитной полосы р. Селеук и озера - 50 м;                                          - береговой полосы р. Селеук - 20 м, озера — 5 м

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;   2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;                                                                                                                3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;                                                                                              5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

2725-16-ОПЗ

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;                          7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;                                                     8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;  2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;  3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:                            1) распашка земель;                                                                                            2) размещение отвалов размываемых грунтов;                                                      3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава V. Градостроительные  ограничения для территориального развития.

5.1 Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

− Прибрежная защитная полоса реки Селеук – 50 м (согласно п. 11 ст. 65 «Водный кодекс РФ»).

− Зоны существующих зеленых насаждений. На территории населенного пункта имеется 3,4 га озелененных территорий общего пользования, представленных небольшими островками зеленых насаждений.                                                                                                    -Участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков вдоль левобережья р. Селеук.   − - -Особо охраняемые природные территории. Ишимбайский государственный природный заказник расположен севернее, за пределами проектируемой территории д. Восток (около 11 км к юго-востоку от c. Красноусольск). Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89):

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;        - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ этих объектов;                                                                                   -  -вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.                                                                                       Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

2725-16-ОПЗ

Граница I пояса устанавливается на расстоянии 50 метров от водозабора – при использовании недостаточно защищенных подземных вод (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).                                                                      II пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод. Граница второго пояса устанавливается на расстоянии 200 метров от водозаборов (таблица СанПиН 2.1.4.1110-02).                                                                   Границы санитарной охраны трасс ВЛ. В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны                               проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 6 кВ – 10 м, для ВЛ ниже 1 кВ – 2 м. Размеры охранных зон                                                существующих зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны

электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

5.2 Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями                                                                                     Водоохранные зоны водных объектов. Водоохранная зона р. Селеук – 200 м.                                                                                                                                            Границы второго и третьего пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения для д. Восток уточняются гидравлическими расчетами на следующих этапах проектирования.

Глава VI.  Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории д. Восток

6.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.                                                                                                                    В с. Ишеево и Ахмерово для 2 пожарных машин арендуются гаражные боксы.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

2725-16-ОПЗ

Застройка территории д.Восток должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.          Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

6.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации. Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.                                                                           Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам. Согласно Реестру населенных пунктов РБ, попадающих в зону подтопления ( затопления ) д. Восток попадает в зону подтопления.        Кроме берегоукрепительных работ  перспективными мероприятиями для защиты территории от подтопления являются:                                                  - контроль за уровнем реки Селеук;                                                                      - выкладывание насыпи;                                                                                                           - информирование населения;                                                                                       - подготовка сил и средств.

2725-16-ОПЗ

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:                             1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;                          2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;                                                                                                  3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами

6.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера.

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории д. Восток следует, что вероятность возникновения чрезвычай-ных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

2725-16-ОПЗ

Глава VII. Основные технико-экономические показатели

таблица №23

| Наименование | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь в границах населенного пункта д. Восток всего: в том числе: | 60,6893 | 100 |
| Жилая зона |  |  |
| Существующие земельные участки под усадебную застройку | 26,7529 | 44,1 |
| Земельные участки под усадебную застройку, выделенные в 2012г. | 5,4369 | 8,9 |
| Земля, занятая под огороды, дачи | 0,6 | 1,0 |
| Производственная зона |  |  |
| Площадь под объекты сельскохозяйственного производства, хозяйственного и бытового обслуживания населения | 1,2594 | 2,1 |
| 3она инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |
| Дороги, улицы, скотопрогоны, инженерные сети | 12,3 | 20,1 |
| Зона озеленения и специального назначения |  |  |
| Озеленение (озеро, лесопосадка осины, заболоченный участок, овраг, кладбище) | 3,4 | 5,6 |
| Остальная земля, свободная от застройки (придорожная зона, газоны) | 10,94 | 18,2 |
| Население: |  |  |
| Общая численность населения с дачниками (по состоянию на 2012г.) | 242 человека |  |
| Всего ЛПХ (существующие) | 124 участка |  |
| Выделенные земельные участки ( 1 очередь стр-ва) | 39 участков |  |
| Перспективное развитие |  |  |
| Общая площадь д. Восток с учетом перспективного отвода земли | 74,6893 га |  |
| Перспективный отвод земли всего: в том числе: | 14,0 га |  |
| Земельные участки под усадебную застройку ( 2 очередь стр-ва) | 10,5 га |  |
| перспективное количество земельных участков из расчета 15 соток на каждый | 70 участков |  |

2725-16-ОПЗ